## Slide 1
中国建筑工程装饰奖
公共建筑装饰类工程复查
四川建力源工程技术咨询有限公司
2020.10 成都

## Slide 2
目
录
四川建力源工程技术咨询有限公司
01 | 评分标准及要求
02 | 主要执行规范和标准
03 | 复查要求
04 | 复查内容

## Slide 3
四川建力源工程技术咨询有限公司
01 评分标准及要求
总分为100分，评分采用扣分法
复查表中所列均为工程复查的必查和主查内容
复查小组可作必要的补充和调整，但必查项目不可取消
评分记录
各大项评分在申报表工程复查表中记录
扣分在复查记实栏中作详细说明

## Slide 4
四川建力源工程技术咨询有限公司
02 主要执行规范和标准
序号 | 标准/规范名称
1 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
2 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018(2018年9月1日起实施)
3 | 《建筑地面工程施工质量及验收规范》GB50209-2010
4 | 《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ345-2014
5 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-(2017)
6 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005
7 | 《建筑工程文件归档规范》GB/T50328-2014
8 | 参考北京市地方标准《公共建筑装饰工程质量验收标准》DB11/T1087-2014
9 | 《民用建筑设计通则》GB50352-2005(简称：《通则》)
10 | 《住宅设计规范》GB50096-2011
11 | 《无障碍设计规范》GB50763-2012
12 | 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010
13 | 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013
14 | 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015
15 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年版）

## Slide 5
四川建力源工程技术咨询有限公司
02 主要执行规范和标准
序号 | 标准/规范名称
16 | 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001
17 | 《饰面石材用胶粘剂》GB24264-2009
18 | 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
19 | 《建筑电气照明装置施工及验收规范》GB50617-2010（2011年6月1日起实施）
20 | 《建筑照明设计标准》GB50034-2013
21 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007
22 | 《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）2013
23 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
24 | 参考《建筑装饰室内石材工程技术规程》CECS422：2015
25 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
26 | 《消火栓箱》GB14561-2003
27 | 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017
28 | 《住宅设计规范》GB50096-2011
29 | 《中小学校设计规范》GB50099-2011
30 | 《托儿所幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016（简称：《托幼建筑设计规范》）
31 | 《图书馆建筑设计规范》JGJ38-2105
32 | 《剧场建筑设计规范》JGJ57-2016

## Slide 6
四川建力源工程技术咨询有限公司
02 主要执行规范和标准
序号 | 标准/规范名称
33 | 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006
34 | 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-2014
35 | 《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014
36 | 《商店建筑设计规范》JGJ48-2014
37 | 《车库建筑设计规范》JGJl00-2015
38 | 《饮食建筑设计规范》JGJ64-2017
39 | 《锅炉房设计规范》GB50041-2008
40 | 《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2016
41 | 《数据中心设计规范》GB50174-2017
42 | 《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号
43 | 《住宅建筑门窗应用技术规范》DBJ01-79-2004
44 | 《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划•建筑)(电气)（2009版）（简称：《技术措施》）
45 | 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010
46 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010
47 | 《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008
48 | 《剧场建筑设计规范》JGJ57-2016
49 | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013
注：上文未列规范、标准以国家、行业、团体现行规范、标准为准 | 

## Slide 7
四川建力源工程技术咨询有限公司
03 工程复查要求
景观装饰工程
各地方所推荐的，应有各地方行政主管部门对该景观装饰工程命名的文件、施工文件、竣工验收合格文件、消防部门验收合格的文件等。
复查重点
景观设计创意、综合绿化、雕塑、水系、灯光、音响、排水、休闲、交流组织、环保、节能和运用新生物技术等方面
同时满足紧急情况下的泄爆与疏散要求

## Slide 8
四川建力源工程技术咨询有限公司
03 工程复查要求
古建筑装饰工程
各地方所推荐的，应有各地方行政主管部门对古建筑的确认文件、修复施工文件、竣工验收合格文件、消防部门验收合格的文件等。
复查重点
中国古建筑典型特征方面，使用安全、结构、耐久性、防火、防雷、防蛀、防腐
具有与其使用相适应的水、电、风等配置

## Slide 9
四川建力源工程技术咨询有限公司
03 工程复查要求
装饰奖复查工作
申报企业需重视工程安全隐患的检查
准备相关必要文件
消防验收工作
对防火会进行抽查
不合格项实行一票否决

## Slide 10
四川建力源工程技术咨询有限公司
03 工程复查要求
装饰奖复查工作
企业自查
室内石材墙柱面干挂、干贴工艺
大型吊灯安装的荷载试验和相关隐蔽资料
楼梯扶手及栏杆、栏板
安全玻璃：顶面、墙面安装玻璃
变形缝
改动建筑主体、承重结构、增加结构荷载
开关、插座和天花吊顶内的连接电线

## Slide 11
四川建力源工程技术咨询有限公司
04 复查内容
资料（需要提供原件），反映整个工程质量的完整记录，标准分20分
复 查 内 容 |  | 扣分值
必要文件（需要审查原件） | 1、企业法人证照、资质等级证书、安全生产许可证（此3项上一年度参评企业提供加盖本公司公章的复印件即可） 2、项目经理注册建造师证书、安全考核证； 3、建筑工程施工许可证相关证明； 4、施工合同（《建筑装饰工程施工合同》）、合同金额、结算金额； 5、工程竣工验收：工程名称、施工单位、建设、监理、设计单位签章必须齐全；2019年申报装饰奖的项目，工程竣工验收日期为2017年1月1日至2018年6月30日止（以文件通知为准）； 6、消防验收：工程名称、验收范围、消防部门公章、日期必须齐全。结论为合格。验收意见书中提出整改意见如涉及装饰部分应有复查记录； 7、室内环境质量检测验收报告，需由国家权威部门认可的检测机构出具。 | 必要文件有一项不合格或不符合要求者，取消评审资格

## Slide 12
四川建力源工程技术咨询有限公司
04 复查内容
资料（需要提供原件），反映整个工程质量的完整记录，标准分20分
复查内容 |  | 扣分值
工程安全证明资料 | 1、涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须具有经原结构设计单位或具备相应资质设计单位的认可文件。（需审查原件） 2、大型吊灯安装的荷载试验和相关隐蔽资料、构架节点图 3、室内石材墙柱面干挂节点图、拉拔试验报告及其材料合格证、检测报告、隐蔽验收记录等 4、必须符合验收规范的强制性条文（局部不符合者必须限期整改）。 | 工程 否决项
材质证明 | 1、主要装饰材料的合格证、检测报告及复试报告。 | 
施工文件 | 施工组织设计、技术交底、施工日志 | 

## Slide 13
四川建力源工程技术咨询有限公司
04 复查内容
资料（需要提供原件），反映整个工程质量的完整记录，标准分20分
复 查 内 容 |  | 扣分值
隐检记录 | 1、地面、吊顶、轻质隔墙、饰面板、细部、墙面或地面的变形缝以及装饰工程中承重结构隐检不全。 2、防水、水电、设备等隐检不全。 3、隐蔽资料含工程施工过程照片，尤其是涉及安全方面的要有影像资料。 | 
质量验收 | 分部、子分部、分项质量验收记录不全。 | 
竣 工 图 | 1、竣工图未装订成册，未加盖竣工图章。 2、主要部位的竣工图与实际不符。 | 
节能设计 | 未体现节能的设计理念，如绿色照明技术应用（节能灯）等节能，节水节材，节地设计，充分利用自然资源的设计。 | 
其 它 | 资料的规范化、准确性、及时性方面存在缺陷。 | 

## Slide 14
四川建力源工程技术咨询有限公司
04 复查内容
吊顶工程（含灯具、风口、喷淋、检修口安装等），标准分20分
复 查 内 容 |  | 扣分值
一般观感 | 1、天花各种终端设备口未做整体规划，位置零乱影响美观，与面板交接不严；检修口未做收边处理或收口粗笨不协调。 2、是否采用成品构件的检修口、检修孔？效果如何？ 3、阴阳角不方正，收口收边不严密、不顺直，变形明显。 | 
石膏板 吊 顶 | 1、板面裂缝或修痕明显，表面不平整、曲面吊顶不顺畅。 | 
 | 2、迭级造型吊顶不平直，侧板不通顺垂直，灯管外露。 | 
金属板 吊 顶 | 1、板块排列不美观，板缝不顺直、宽窄不均。 | 
 | 2、板面下挠变形明显，板面不洁净。 | 
 | 3、边龙骨变形，与板面接触不严密。 | 
纤维块材吊 顶 | 1、板面安装不严密、板缝不均匀，收口条翘曲不平。 | 
 | 2、明龙骨不顺直，接缝不严密，设备口不居板中。 | 
玻璃吊顶 | 1、局部天花未使用安全玻璃，联结是否可靠。 | 
 | 2、图案花饰不连续、吊顶表面不洁净，接缝不严密、不均匀。 | 
吊顶内部 | 吊顶内防火涂料涂刷不匀，有裸线现象，使用PVC管；吊杆超长；龙骨设置间距不符合规范要求；电气设备和龙骨混用吊杆。 | 
其 它 | 1、不符合规范的其它质量问题。 | 

## Slide 15
四川建力源工程技术咨询有限公司
04 复查内容
墙柱面工程（含门窗、固定家具、卫浴设备安装、细部工程等，标准分25分
复 查 内 容 |  | 扣分值
一般观感 | 1、墙面阴阳角不方正、顺直；电器面板与墙面不顺色；交接不严密，横线条高于竖线条。 | 
饰面砖 工 程 | 1、饰面砖粘贴不牢固、湿贴石材、瓷砖有空鼓、表面不平整、色泽不一致、排砖不正确。 | 
 | 2、饰面砖缝不均匀，勾缝不清晰，有污染。 | 
饰面板 工 程 | 1、石材墙柱面接缝不平、有缺损、接缝打磨，修补痕迹明显。 | 
 | 2、石材墙面透胶污染，湿贴石材墙柱面有“返碱”或“水渍”。 | 
 | 3、金属饰面板表面不平整、色泽不一致，板缝不均匀平直、板面有明显划痕或污渍，胶缝不平直。 | 
 | 4、木饰面板表面不平整、有翘曲、开裂、离缝、接缝不严密、色泽不均匀、钉眼明显。 | 
 | 5、饰面板内部结构未进行阻燃处理。 | 
裱 糊 与软包 | 1、壁纸粘贴不牢、翘边、空鼓；拼接处花纹、图案不协调、拼缝处离缝。 | 
 | 2、软包饰面不平整、布面走向不一致，面料四周绷压不严密、布面松弛、边角不圆润饱满。 | 
玻璃板 墙 面 | 1、玻璃板安装不牢固、未按规范要求使用安全玻璃。 | 
 | 2、接缝不平直、勾缝不密实平整。 | 
涂饰墙面 | 1、油漆、涂料色泽不均匀、表面不光滑、刷纹明显、流坠污染，阴角凹槽不干净等缺陷。 | 

## Slide 16
四川建力源工程技术咨询有限公司
04 复查内容
墙柱面工程（含门窗、固定家具、卫浴设备安装、细部工程等，标准分25分
复 查 内 容 |  | 扣分值
门窗安装 | 1、木门窗（扇）扭曲变形、缝隙大、关闭不严密，合页安装粗糙，门窗扇上端未油漆、卫生间门下未油漆； 2、玻璃门门扇下坠，拉手松动、缝隙不均或过宽； 3、铝合金门窗固定不牢固、门窗扇下坠，开启不灵便，划痕明显。 | 
固定家具及细部 | 1、木制固定家具门扇翘曲变形，与顶棚、墙体交接不严密、不顺直。 | 
 | 2、阳角线、挂镜线、腰线、踢脚线接口明显高低不平，装饰线收口不好。 | 
洁具安装 | 1、洗手台板和卫浴设备靠墙、地部位未采取防水措施、缝隙不均匀、安装不牢。 | 
 | 2、卫浴间成品隔断和配件安装不牢固、不平整。 | 
电器面板安装 | 相位不准确，电线未分色或缺零线，有裸线、未用套盒、软包未做绝缘防火隔离 | 
消防栓 | 门开启不便或无开启方向标识，开启角度不符合规范要求，消防箱四周未封堵。 | 
其 它 | 1、不符合规范的其它质量问题。 | 

## Slide 17
四川建力源工程技术咨询有限公司
04 复查内容
地面工程（含楼梯、栏杆、扶手等），标准分20分
复 查 内 容 |  | 扣分值
一般观感 | 地面标高不准确，与客梯和用水间配合不好，地面平整差，坡向不正确，色差大影响整体效果 | 
木地板地面 | 1、条形地板铺设方向不正确、板面、不实、响动，拼缝不平直、缝隙过大。 | 
板块地面 | 1、石材地面“返碱”“水渍”污染，色差明显。 | 
 | 2、板块地面接缝不平直、局部打磨影响光泽美观；块材崩边掉角、修补痕迹明显。 | 
 | 3、块材地面围边不交圈、切角不到位、套割不严密。 | 
地毯地面 | 1、地毯表面不平服、起鼓翘边、图案拼花不细，绒面顺光不一致。 | 
防静电及塑胶地板 | 1、防静电地板安装不稳固、竣工后无体积电阻率测试报告。 | 
 | 2、塑胶地板明显不平、踢脚线脱胶翘边。 | 
栏 杆 扶 手 | 1、不锈钢栏杆、扶手接缝不平顺、表面拉丝不均匀 | 
 | 2、栏杆立柱固定是否牢固，玻璃栏板安装不平顺、边缘未打磨。 | 
 | 3、木扶手开裂、接头不平、油漆剥落、色泽不均。 | 
地 漏 | 1、地漏设计不合理、安装不规范。 | 
其 它 | 1、厕浴间和有防滑要求的建筑地面是否做防滑处理 | 
 | 2、不符合规范的其他质量问题 | 

## Slide 18
四川建力源工程技术咨询有限公司
04 复查内容
工程总体印象
标准分10分
综合考虑设计实际效果、空间比例尺度、色彩协调、选材合理、使用布局合理性、独特地域文化内涵、防噪音和节能等因素
新材料、新技术、新工艺
标准分5分
企业未提供相应资料说明及依据，或所提供的资料未通过复查专家评议认可

## Slide 19
感谢您的收看
四川建力源工程技术咨询有限公司
联系方式
邮箱：lincoon@qq.com
电话：13808097142 宋先生
公司网站